Опис проекту (розробки)

Заголовок Цифровий універсальний генератор для атомно-емісійного спектрального аналізу

Анотація проекту (розробки) Створення генератора плазми атомно-емісійного спектрометра та розробка режимів пробовідбору для металічних зразків, спрямованого на вирішення конкретних потреб замовників з визначення елементного складу відносно точності та чутливості вимірювань.

Опис проекту (розробки) Емісійний спектральний аналіз є одним із найбільш потужних та розповсюджених засобів контролю матеріалів на металургійних та металообробних підприємствах, в геологорозвідці та при проведенні екологічного контролю. Цим пояснюється велика насиченість підприємств такого типу спектроаналітичною апаратурою. Ідея атомно-емісійного способу аналізу полягає в замірі відносних амплітуд спектральних ліній збуджених атомів елементів, що аналізуються. Звичайно вимірюються амплітуди не всіх спектральних ліній, а спеціально підібраних, так званих "гомологічних пар" ліній. Збудження таких ліній забезпечує генератор плазми, який проводить пробовідбір, випаровування та перетворення речовини в плазмовий стан. Точність аналізу, в основному, залежить від властивостей генератора плазми. Він повинен забезпечити такий режим роботи, при якому основна енергія випромінюється в "гомологічних " лінях, а інші (заважаючі) лінії подавлені. Аналіз процесів в розрядному проміжку електродного блоку свідчить, що цим вимогам найкраще відповідає імпульсний дуговий розряд зі зворотним зв’язком по амплітуді характеристичної лінії. З врахуванням цього в нашій лабораторії був розроблений і виготовлений цифровий універсальний генератор для живлення електродного блоку спектрометра. Схемотехніка цього приладу базується на сучасній елементній базі, а програмно-методичне забезпечення дозволяє адаптувати його під потреби різних споживачів. В зв’язку з цим ми зацікавлені в співробітництві з підприємствами різноманітного профілю заради його подальшого вдосконалення в реальних лабораторних та цехових умовах.

Інноваційні аспекти та переваги проекту (розробки) Застосування імпульсного дугового розряду, що дозволяє зменшити розміри катодного п'ятна на поверхні зразка. Зворотний зв'язок по амплітуді характеристичної лінії для стабілізації подачі проби в плазму розрядного проміжку. Оригінальне програмне забезпечення обробки даних вимірювань з урахуванням матричних ефектів.

Додаткова інформація (технічні подробиці) Базова модель генератора складається з: Імпульсного джерела живлення Блока ініціації розряду з напівпровідниковим розрядником, що не потребує обслуговування Блока мікропроцесорного управління з комп’ютернім інтерфейсом Штатива з аргоновою продувкою Блоку газової автоматики

Поточна стадія розвитку

 Науково-дослідна робота, лабораторні випробування

 Макет, дослідний зразок

 Промисловий зразок

 Вже на ринку

 Термін реалізації проекту (розробки)

Додаткова інформація

 Проведені маркетингові дослідження

 Є бізнес-план

 Дослідно-конструкторська робота, проектно-кошторисна документація

 Проміжний результат науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дослідно- технологічних робіт, додаткові дослідження

  Інше {вказати):

Права інтелектуальної власності

 Подана заявка на патент

 Патент отриманий

 Авторські права (соруright)

Секрети виробництва (know-how): електричні схеми, елементи конструкції, методики вимірювань.

 Ексклюзивне право (exclusive rights)

 Інше (вказати):

Коментарі (вкажіть країну і рік патенту /патентної заявки, поясніть інші типи прав на інтелектуальну власність.)

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Існуючі та потенційні сфери застосування Цифровий універсальний генератор призначений для роботи в складі спектроаналітичної апаратури на металургійних та металообробних підприємствах, в геологорозвідці та при проведенні екологічного контролю. Напрацьований широкий досвід застосування такої апаратури в згаданих галузях на госпрозрахунковій основі та на базі науково-технічних договорів. Ми готові й надалі творчо співпрацювати з зацікавленими замовниками над вирішенням їх конкретних проблем.

СПІВРОБІТНИЦТВО

Тип потрібної співпраці (можна обирати більш ніж один пункт)

 1. Ліцензійна угода

 2. Технічна кооперація

 Спільна подальша розробка

 Випробування нових застосувань

 Адаптація до вимог замовника

3. Угода про спільне підприємство

 4. Виробнича угода (субпідряд & спільний підряд)

 Адаптація технології на нові матеріали

 Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії

 Зміна існуючих технологій (установок, процесів, тощо) потенційного

партнера

 Принципово новий процес

 5. Комерційна угода з технічним сприянням

 Монтаж

 Розробка і виготовлення на замовлення

 Технічне консультування

 Контроль якості

 Технічне обслуговування

 6. Фінансові ресурси

 Загальна сума витрат, необхідних для реалізації проекту (розробки) -
		у тому числі:
                      витрати на обладнання -
                      витрати на заробітну плату -
                      інші витрати –

 власні кошти -

Країни, яким надається перевага:

Всі країни, з якими законодавчо дозволено науково-технічне співробітництво.

Додаткова інформація (малюнки, посилання) Матеріали із статті: Егоров В.А., Егоров С.А. Автоматизированный атомно-эмиссионный спектрометр Наука та інновації. Київ. Академперіодика. Том.4. №2. 2008, с.33-39

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

| Організація Інститут радіофізики та електроніки НАН України |
| --- |
| Адреса вул. Акад. Проскури, 12 | Місто / Країна Харків/ Україна |
| Контактна особа (п.і.б.) Єгоров Вадим Анатолійович | Відділ (Департамент) №15 |
| Телефон 380-57-720-35-46 | Факс 380-57-315-21-05 | Е-mail: 312ire@gmail.com |  |